## Slide 2
Normativa Aplicable

## Slide 3
NORMATIVA APLICABLE
D.S. 024-2016-EM
01
Uso obligatorio de sistemas anticaídas.
Inspección diaria de equipos.
Certificación de andamios.
Escaleras en buen estado y con ángulo correcto (regla 4:1) → por cada 4 metros de altura, 1 metro de separación en la base
Prohibición de improvisar plataformas.
Rescate disponible antes del trabajo.
OSHA 1923
Andamios deben soportar 4 veces la carga máxima.
Escaleras deben extenderse 1 m por encima del punto de apoyo.
03
ANSI Z359
Resistencia mínima de anclajes: 5,000 lb (22.2 kN).
Distancia de caída: cálculo obligatorio.
Inspección por persona competente.
02
Notes: Se deberá disponer de redes, mallas o arpilleras u otros sistemas de contención cuando haya riesgo de caída de objetos, escombros, etc. Si por diversas razones no se puedan instalar contenciones, se procederá a prohibir el acceso en los niveles inferiores por medio de una demarcación adecuada o bien con la utilización de vigías permanentes.
No se deben colgar herramientas desde las barandas, aunque estén en contenedores.